H φλέβα και ο νόμος Bernoulli.

Στο διπλανό σχήμα βλέπετε ένα τμήμα ενός δικτύου ύδρευσης, όπου στο δεξιό άκρο, το νερό εκρέει με ταχύτητα υ1=2m/s. Στους δύο οριζόντιους σωλήνες έχουν συνδεθεί δύο άλλοι λεπτοί κατακόρυφοι σωλήνες, κλειστοί στα κάτω άκρα τους, οι οποίοι στηρίζονται στο έδαφος, με ύψη h1=3m και h2=1m. Οι δυο οριζόντιοι σωλήνες έχουν διατομές Α1=2cm2 και Α2=4cm2.

i)  Να υπολογιστεί η παροχή του δικτύου καθώς και η ταχύτητα ροής στο  σημείο Ο, πάνω από τον κατακόρυφο σωλήνα με ύψος h2.

ii)  Να βρεθεί η πίεση στα σημεία Κ και Λ, στη βάση των δύο λεπτών σωλήνων.

Η ροή να θεωρηθεί μόνιμη ροή ιδανικού ρευστού με πυκνότητα ρ=1.000kg/m3, g=10m/s2, ενώ η ατμοσφαιρική πίεση είναι pατ=105Ρa.

Απάντηση:

Η παροχή του δικτύου είναι ίση:

Π=Α1υ1=2∙10-4∙2 m3/s=4∙10-4 m3/s=0,4L/s.

Αλλά η παροχή αυτή είναι ίση και με:

Π=Α2υ2 →

Προφανώς το ίδιο θα παίρναμε με εφαρμογή της εξίσωσης της συνέχειας…

Εφαρμόζουμε το νόμο Bernoulli μεταξύ του σημείου Ο και ενός σημείου, στο σημείο εξόδου, όπου η ταχύτητα ροής είναι υ1 και η πίεση ίση με την ατμοσφαιρική.

→

→

Όμως το νερό στους δυο κατακόρυφους σωλήνες ισορροπεί, οπότε:

dmargaris@gmail.com