| ΣΧΟΛΕΙΟ: | 2Ο ΕΠΑ.Λ ΚΙΛΚΙΣ |  | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΜΑΘΗΜΑ: | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ |  | ΗΜΕΡΟΜΗΝIA : |  |
| ΔΙΑΡΚΕΙΑ : |  |  | ΟΝΟΜ/ΝΟ ΜΑΘΗΤΗ: |  |

# ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΘΕΜΑ Α

Χαρακτηρίστε με Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος) τις παρακάτω προτάσεις      (5x1 Mον.)

| Α1. | Σ Λ | Το πριονοειδές σπείρωμα μπορεί να δεχθεί μεγάλες αξονικές δυνάμεις σε μία μόνο κατεύθυνση. |
| --- | --- | --- |
| Α2. | Σ Λ | Οι ήλοι με διάμετρο κορμού μικρότερη από 10mm είναι γνωστοί ως λεβητόκαρφα. |
| Α3. | Σ Λ | Ο συμπλέκτης δεν είναι λυόμενος σύνδεσμος. |
| Α4. | Σ Λ | Τα έδρανα δεν επιτρέπουν την περιστροφή της ατράκτου που στηρίζουν. |
| Α5. | Σ Λ | Στο μετρικό σπείρωμα (Μ) η γωνία κορυφής είναι 60ο. |
| ΘΕΜΑ Β (4x2 Mον.) |
| Απαντήστε τις παρακάτω ερωτήσεις. Β1. Ποιές ετερογενείς συγκολλήσεις χαρακτηρίζονται μαλακές και ποιές σκληρές. Β2. Για ποιο λόγο το υλικό των συνδεόμενων ελασμάτων και των ήλων πρέπει να είναι απαραίτητα το ίδιο. Β3. Πώς επιτυγχάνεται η εναλλαξιμότητα στους κοχλίες και τα περικόχλια. Β4. Ποιά είναι τα δύο πιο συνηθισμένα τριγωνικά σπειρώματα και ποιες οι διαφορές τους. |

ΘΕΜΑ Γ     								    (3,5 Mον.)

Για παράλληλο οδοντωτό τροχό με κανονική οδόντωση δίνονται:

Διάμετρος κεφαλής dk=44mm

Διαμετρικό βήμα (modul) m=2mm

Να υπολογίσετε τον αριθμό δοντιών z του τροχού.

ΘΕΜΑ Δ   	  							    (3,5 Mον.)

Σε ιμαντοκίνηση  με επίπεδο ιμάντα δίνονται:

Περιφερειακή δύναμη  F=750daN

Διάμετρος τροχαλίας   d=500mm

Στροφές τροχαλίας      n=240rpm

Να υπολογίσετε τη μεταφερόμενη ισχύ   P .