## Slide 1: ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Παπαχρήστου Μαρία
Μηχανολόγος ΠΕ82

## Slide 2: ΠΙΘΑΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
1. Μονοφασικοί κινητήρες
Λειτουργούν συνήθως με πυκνωτή συνεχούς λειτουργίας. Αν ο πυκνωτής πάθει βλάβη, συνήθως βραχυκύκλωμα, τότε ο κινητήρας βρίσκεται σε υπερένταση (τραβάει πολύ ρεύμα) με αποτέλεσμα να υπερθερμανθούν τα τυλίγματα και να καεί. Από τον κίνδυνο αυτό προστατεύεται ο κινητήρας μπλοκάροντας τη λειτουργία του από τον εγκέφαλο (ηλεκτρονικό) ή καίγοντας την ασφάλεια του πίνακα. Έτσι προστατεύεται ο καυστήρας από κάποια μηχανική βλάβη της αντλίας ή του ανεμιστήρα.
2. Τριφασικοί κινητήρες
Οι καυστήρες ικανότητας καύσης πάνω από 30 Kg/h έχουν συνήθως τριφασικό κινητήρα. Αυτοί συνήθως κινδυνεύουν από υπερθέρμανση των τυλιγμάτων τους λόγω υπερέντασης. Στους καυστήρες με τριφασικό κινητήρα ο καυστήρας παίρνει ρεύμα από τρεις φάσεις με τρεις ασφάλειες. Η υπερένταση μπορεί να συμβεί είτε στις τρεις φάσεις είτε στις δύο φάσεις αν καεί κάποια ασφάλεια. Για να προστατέψουμε αυτούς τους κινητήρες χρησιμοποιούμε τον αυτόματο διακόπτη (ρελέ) προστασίας και θερμικό προστασίας.

## Slide 3: ΒΛΑΒΕΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Ο ανεμιστήρας είναι συνδεδεμένος με τον άξονα του κινητήρα και παίρνει κίνηση από αυτόν. Οι πιθανότερες βλάβες που μπορεί να πάθει ο ανεμιστήρας είναι :
Να χαλαρώσει ο σύνδεσμος (κόπλερ) που συνδέει τον άξονα του ανεμιστήρα με τον κινητήρα. Τότε ο ανεμιστήρας δεν παίρνει τις σωστές στροφές ή καθόλου στροφές με αποτέλεσμα να μην επαρκεί ο αέρας της καύσης και να έχουμε ατελή καύση. η βλάβη αποκαθίσταται αν σταθεροποιήσουμε και σφίξουμε καλά τον ανεμιστήρα επάνω στον άξονα.
Άλλη πιθανή βλάβη είναι αν πέσει κάποιο αντικείμενο π.χ. βίδα μέσα στον σαλίγκαρο με αποτέλεσμα να φρακάρει ο ανεμιστήρας και τότε ή θα στραβώσουν τα πτερύγια ή θα καεί ο κινητήρας από το ζόρισμα. Το αποτέλεσμα θα είναι η μη επαρκής τροφοδοσία αέρα ή η διακοπή λειτουργίας του καυστήρα από θερμικό ή ρελέ προστασίας.
Άλλη αιτία μη επαρκούς παροχής αέρα από τον ανεμιστήρα είναι το φρακάρισμα της διόδου του τάμπερ αέρα από σκουπίδια π.χ. φύλλα, χώμα και άλλα υλικά.

## Slide 4: ΒΛΑΒΕΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Φράξιμο του φίλτρου της αντλίας από κατακάθια της δεξαμενής ή από βρώμικο πετρέλαιο. Καθαρίζουμε το φίλτρο με βενζίνη, οινόπνευμα ή πετρέλαιο.
Μπορεί να χαλάσει ο σύνδεσμος (κόπλερ) του άξονα του κινητήρα και της αντλίας με αποτέλεσμα ενώ ο κινητήρας δίνει κίνηση η αντλία δεν περιστρέφεται.
Μπορεί να κολλήσει εσωτερικά από μακροχρόνια στασιμότητα του νερού ή βρωμιές. Αποτέλεσμα είναι αν δεν λειτουργήσουν τα μέτρα προστασίας να σπάσει ο σύνδεσμος ή να καταστραφεί ο κινητήρας.
Άλλη βλάβη είναι να χαλάσουν τα σπειρώματα από τα σωληνάκια παροχής πετρελαίου ή σύνδεσης του μανομέτρου ή την τάπα εξαέρωσης.
Μία δύσκολα επισκευάσιμα βλάβη είναι να χάνει η αντλία πετρέλαιο από την τσιμούχα του άξονα.

## Slide 5
Αν εξασθενίσουν τα ελατήρια που ρυθμίζουν την πίεση έχει ως αποτέλεσμα να μη γίνεται σωστή ρύθμιση της πίεσης.
Όταν η δεξαμενή καυσίμου αδειάσει είναι δυνατόν η αντλία να τραβήξει αέρα. Στην περίπτωση αυτή δεν θα λειτουργήσει ο καυστήρας ακόμη και αν γεμίσουμε τη δεξαμενή. Πρέπει να γίνει εξαέρωση της αντλίας από την τάπα εξαερισμού εώς ότου τρέξει πετρέλαιο.
Είναι δυνατόν από κακή συνδεσμολογία του κινητήρα η φορά περιστροφής να μην είναι η σωστή.

## Slide 6: ΒΛΑΒΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
Οι πιθανότερες βλάβες που μπορεί να συμβούν σε έναν προγραμματιστή είναι:
Να μη λειτουργεί κάποιο από τα όργανα του καυστήρα. Η βλάβη αυτή συμβαίνει αν κάπου γίνεται διακοπή του καλωδίου ή δεν κάνει καλή επαφή το καλώδιο του οργάνου με τις επαφές του προγραμματιστή.
Να καταστραφεί ο προγραμματιστής (το πλαστικό τμήμα)λόγω υψηλής θερμοκρασίας από κακή μόνωση στο μπροστινό τμήμα του λέβητα.
Βλάβη λόγω υγρασίας. Αυτό μπορεί να γίνει από κάποια διαρροή σωλήνων ή βανών που βρίσκονται πάνω από τον καυστήρα. Στην περίπτωση αυτή μπορούμε να τον στεγνώσουμε με ζεστό αέρα π.χ. με χρήση σεσουάρ ή αερόθερμο ή έκθεση στον ήλιο. Αν μετά το στέγνωμα δεν λειτουργεί τότε τον αλλάζουμε.

## Slide 7: ΒΛΑΒΕΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ
Αν από κάποιο σημείο του μπροστινού μέρους του λέβητα υπάρχει διαρροή θερμότητας προς τον καυστήρα τότε πιθανόν να καταστραφεί ο μετασχηματιστής.
Πολλές φορές μπορεί ο μετασχηματιστής από κακή λειτουργία του φωτοκύτταρου να μη διακόψει μετά το τέλος της υψηλής τάσης. Το αποτέλεσμα είναι να καταστραφεί και θέλει αντικατάσταση.

## Slide 8: ΒΛΑΒΕΣ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΩΝ
Οι σπινθηριστές πρέπει να στερεώνονται καλά επάνω στην ειδική θήκη που βρίσκεται μέσα στον φλογοσωλήνα, ώστε να μην μετακινούνται με τους τυχόν κραδασμούς του καυστήρα. Αν μετακινηθούν από τη θέση τους είναι δυνατόν να μη δημιουργηθεί σπινθήρας.
Πρέπει να διατηρούν συγκεκριμένη απόσταση από το μπεκ χωρίς να έχουν επαφή με τον κώνο ψεκασμού του καυσίμου.
Αν σπάσουν οι πορσελάνες των σπινθηριστών τότε έχουμε διαρροές ηλεκτρικού ρεύματος, δημιουργία άλλου βολταΐκού τόξου με αποτέλεσμα να μη γίνεται σπινθήρας.
Αν δώσουμε μεγάλη πίεση στον αέρα που παράγεται από τον ανεμιστήρα του καυστήρα μεταθέτοντας τον στροβιλιστήρα σε ακατάλληλη θέση ή ανοίγοντας περισσότερο το τάμπερ του αέρα πιθανόν ο αέρας να παρασύρει το βολταΐκό τόξο μεταξύ των σπινθηριστών