ΚΕΦΑΛΑΙΟ   8Ο

1.   Πώς  παράγεται  και  μεταδίδεται  η  ροπή  στον  στρόφαλο  των  ΜΕΚ ;               255

Στις  ΜΕΚ  με  την  καύση  του  μείγματος  παράγονται  καυσαέρια  με  υψηλή  πίεση .

Η  πίεση  αυτή  εφαρμόζεται  στα  έμβολα  με  αποτέλεσμα  την  κίνησή  τους.

Η  παλινδρομική  κίνηση  των  εμβόλων  μετατρέπεται  σε  περιστροφική  από  τον   κινη-

ματικό  μηχανισμό  μπιελών – στροφαλοφόρου  άξονα . με  αποτέλεσμα  την  περιστροφή

του  στροφαλοφόρου  άξονα .

2.   Πως  μεταφέρεται  η   ροπή  του  κινητήρα  στους  τροχούς  στην  περίπτωση  του

αυτοκινήτου ;                                                                                                                   255

Η  περιστροφική  κίνηση  του  στροφαλοφόρου  άξονα  μεταδίδεται  μέσω  του  συμπλέκτη

στο  κιβώτιο  ταχυτήτων , στο  διαφορικό , στους  άξονες  μετάδοσης  κίνησης  και  τέλος

εφαρμόζεται  υπό  μορφή  ροπής  στους  τροχούς .

Στο  σημείο  επαφής  των   ελαστικών  με  το  οδόστρωμα , εφαρμόζεται  δύναμη  η  οποία

προκαλεί :

*    την  επιτάχυνση  του  αυτοκινήτου                         (  υπερνίκηση  αντιστάσεων )

ή    *    τη    διατήρηση  της  κινητικής  του  κατάστασης  (  εξουδετέρωση  αντιστάσεων )

3.   Γιατί  οι  ΜΕΚ  δεν  μπορούν  να  λειτουργούν  κάτω  από  τις  στροφές  του  ρελαντί;

255

Κάθε  ΜΕΚ  μπορεί  να  λειτουργεί  από  ένα  ελάχιστο  όριο  στροφών  και  πάνω  δηλ.

τις  στροφές  του  ρελαντί .

Αυτό  συμβαίνει  γιατί  η  ισχύς  που  παράγει  ο  κινητήρας  μέχρι  τις  στροφές  αυτές

καταναλώνεται  από :

*       τις  εσωτερικές  τριβές  του  κινητήρα        και

*       την  κίνηση  διαφόρων  βοηθητικών  εξαρτημάτων  ή  συγκροτημάτων

π.χ. αντλία  λαδιού , αντλία  νερού , αντλία  υδραυλικού  τιμονιού , εναλλάκτης κ.α.

Εάν  αυξηθεί  η  αντίσταση  που  προκαλείται  από  τη  λειτουργία  αυτών  των  εξαρτημά-

των – συστημάτων  ( π.χ.  άναμμα  προβολέων , στρίψιμο  υδραυλικού  τιμονιού ) πρέπει

να  αυξηθούν  οι  στροφές  του  κινητήρα  για  να  συνεχιστεί  απρόσκοπτα  η  λειτουργία

του .

4.   Σε  ποια  περιοχή  στροφών  αναπτύσσει  ο  κινητήρας  τη  μέγιστη  ροπή  και  ισχύ ;

255

Καθώς  αυξάνονται  οι  στροφές  του  κινητήρα  πάνω  από  το  ρελαντί , υπάρχει  μια

περιοχή  όπου  ο  κινητήρας  αναπτύσσει  τη  μέγιστη  ροπή  και  ισχύ .

Όλοι  οι  κατασκευαστές  προσπαθούν  να  κάνουν  την  περιοχή  αυτή  όσο  το  δυνατό

μεγαλύτερη , ώστε  να  διατηρήσουν  τις  μέγιστες  τιμές  ισχύος  και  ροπής  του  κινη-

τήρα  όσο  περισσότερο  γίνεται .

5.   Για  ποιο  λόγο  εφαρμόζονται  τα  συστήματα       μεταβλητού  χρονισμού      και

μεταβλητών  αυλών  πολλαπλής  εισαγωγής    και    τι  εξασφαλίζουν ;           255 – 256

Όλοι  οι  κατασκευαστές  προσπαθούν  να  κάνουν  την  περιοχή  της  μέγιστης  απόδοσης

του  κινητήρα  όσο  το  δυνατό  μεγαλύτερη ,   ώστε  να  διατηρήσουν  τις  μέγιστες  τιμές

ισχύος  και  ροπής  του  κινητήρα  όσο  περισσότερο  γίνεται .

Αυτός  είναι  ο  λόγος  ανάπτυξης  και  εφαρμογής  των  συστημάτων :

*   μεταβλητών  αυλών  πολλαπλής  εισαγωγής    και

*   μεταβλητού  χρονισμού  των  βαλβίδων

Τα  συστήματα  αυτά  επενεργούν  στον  κινητήρα  και  εξασφαλίζουν :

*   την  καλύτερη  ροή   του  αέρα  προς  τους  θαλάμους  καύσης , ώστε  να  είναι  δυνατή

*   η  καύση  μεγαλύτερης   ποσότητας  καυσίμου

με  αποτέλεσμα  :  -  τη  διατήρηση  της  ροπής  και  της  ισχύος  του  κινητήρα

-  στα  υψηλότερα   δυνατά  επίπεδα

-  για  μεγάλο  εύρος  στροφών

6.   Τι   προκαλεί  το  ξεπέρασμα  του  ορίου  στροφών     και    από   τι   χαρακτηρίζεται

η  λειτουργία  του  κινητήρα  πέρα  από  αυτό  το  όριο ;                                            256

Όταν  οι  στροφές  του  κινητήρα  ξεπεράσουν  κάποιο  όριο , η  αύξηση  των  εσωτερικών

τριβών  του  κινητήρα  προκαλεί    απότομη  πτώση  της  ισχύος  και  της  ροπής    που

αποδίδει  ο  κινητήρας .

Αυτός  ο  αριθμός  στροφών  αποτελεί  το  όριο  στροφών  λειτουργίας  του  κινητήρα .

Η  λειτουργία  του  κινητήρα  πέρα  από  αυτό  το  όριο  στροφών  χαρακτηρίζεται  από :

*    την  απόδοση  μηδενικής  σχεδόν  ισχύος

*    την  υπερβολική  κατανάλωση  καυσίμου

*    την  εφαρμογή  τόσο  μεγάλων  καταπονήσεων  ,  που  προκαλούν  ζημιές  στον

κινητήρα     π.χ.  θραύση  μπιελών

7.   Τι  είναι  η  ειδική  κατανάλωση  καυσίμου  και  ποια  η    μονάδα  μέτρησής  της ;

257

TEE    2003

Η  ειδική  κατανάλωση  είναι  :

*    ο  λόγος  :      της  ποσότητας  του  καυσίμου  που  καταναλώνεται  από  τον  κινητήρα

σε  σχέση :                      με  την  ενέργεια ,  που  αποδίδεται

Είναι  δηλ.  ένα  κλάσμα

τα  γραμμάρια  καυσίμου   που  καταναλώνει  ο  κινητήρας      σ’  ένα   χρονικό  διάστημα

οι  κιλοβαττώρες  ενέργειας  που  αποδίδει      ο  κινητήρας  σ’ αυτό  το  χρονικό  διάστημα

*   ένας   συντελεστής  λειτουργίας  του  κινητήρα  με  βάση  τα  οικονομικά  κριτήρια  ,

για  σύγκριση  ως  προς  την  κατανάλωση

8.   Ποια  είναι  η  σχέση  ισχύος  και  ειδικής  κατανάλωσης ;                                         257

( καλύτερη ; )

Όσο  μικρότερη  είναι  η  ειδική  κατανάλωση  ενός  καυσίμου  τόσο  μεγαλύτερη  είναι  η

απόδοση  ισχύος  σε  σχέση  με  το  καύσιμο  που  καταναλώνει .

(  η  ειδική  κατανάλωση  και  η  απόδοση  είναι  ποσά  αντιστρόφως  ανάλογα )

9.   Σε  ποιες  στροφές  του  κινητήρα  εμφανίζεται  η  χαμηλότερη  ειδική  κατανάλωση ;

257

Η  χαμηλότερη  ειδική  κατανάλωση  καυσίμου  εμφανίζεται  στην  περιοχή  των  μεσαίων

στροφών  λειτουργίας  ενός  κινητήρα ,    δηλ.  στην  περιοχή  αυτή  παρατηρείται  η  πιο

αποδοτική  λειτουργία  του .

10.   Με  ποιο  τρόπο  ο  οδηγός   κάνει   δυνατή   την  οικονομική   λειτουργία  του  κινη-

τήρα  του ;                                                                                                                       257

Αυτό  γίνεται  δυνατό :

*      με  την  επιλογή  από  τον  οδηγό  της  κατάλληλης  σχέσης  του  κιβωτίου  ταχυτήτων ,

στην  περίπτωση  του  μηχανικού  κιβωτίου

ή

*      με  την  αυτόματη  επιλογή  από  το  σύστημα  ελέγχου  του  αυτόματου  κιβωτίου  τα-

χυτήτων , στην  περίπτωση  του  αυτόματου  κιβωτίου  ταχυτήτων .

11.   Σχεδιάστε  τα  διαγράμματα  :                                                                                     255

(  δεν  υπάρχει  αναφορά  για  τα  διαγράμματα  στο  κείμενο  που  περιλαμβάνει

η  ύλη  των  εξετάσεων  του  8ου  κεφαλαίου )

Α)   ισχύος   -   ροπής   -   στροφών     κινητήρα                                                               256

Β)     >>              >>              >>             με  μεταβλητούς  αυλούς  εισαγωγής                256

Γ)     >>              >>              >>             με  παρέμβαση  στο  σύστημα  διαχείρισης      256

Δ)   ισχύος   -   ροπής   -   ειδικής  κατανάλωσης                                                             257